АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЕСИНКА»

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07. 2018 г.                                                                                                                            №  29

Об утверждении программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения «Есинка»

Ржевского района   Тверской

области на период 2018-2027 годы

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, с пунктом 4.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013  года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом сельского поселения «Есинка», Уставом сельского поселения «Есинка», Администрация сельского поселения «Есинка»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения «Есинка» Ржевского района   Тверской области на период 2018-2027 годы» (прилагается).

2.Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном порядке и размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения «Есинка» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава администрации

сельского поселения «Есинка»                                        А.Э.Арушанян

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области

от  05.07. 2018 №29

Программа

комплексного развитие системы коммунальной инфраструктуры

сельского  поселения «Есинка» Ржевского района

Тверской области

на период 2018-2027 годы

2018 год

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развитие системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области на период 2018-2027 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ; - Федеральный закон от 29.12.2014 года №456- ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»; -Федеральный закон от 06.12.2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городских округов»; - Генеральный план сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области. |
| Администратор Программы | Администрация муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация сельского поселения «Есинка» и Совет депутатов сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области |
| Цели Программы | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения «Есинка», обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области. |
| Задачи программы | 1.Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; 2. Улучшение качества предоставляемых ЖКУ с одновременным снижением нерациональных затрат; 3. Обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; 4. Повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в сельском поселении «Есинка» Ржевского района Тверской области; 5. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. |
| Целевые показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки сельского поселения | 1. Объем потерь ресурсов в централизованных системах водоснабжения, водоотведения. 2. Количество аварий и инцидентов при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; 3. Объем привлеченных заемных средств на развитие и модернизацию системы коммунальной инфраструктуры в рамках региональных программ комплексного развития. |
| Целевые показатели надежности, энергоэффективно-сти и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов | 1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность сети холодного водоснабжения в год (ед/км); 2. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сети (в процентах); 3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт.ч/м³); 4.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт.ч/м³). |
| Целевые показатели качества коммунальных ресурсов | 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды; 2.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018-2027 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | 9625,59 тыс. руб. – необходимый объем финансирования. Основными источниками финансирования Программы будут являться федеральные средства, средства бюджета Тверской области, бюджета муниципального образования «Ржевский район», бюджета сельского поселения «Есинка» Ржевского района, собственные средства предприятий коммунального комплекса, а также внебюджетные источники. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2027 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - сокращение количества перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность сети холодного водоснабжения до 0,5 ед/км в год; - уменьшение доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сети до 5%; - сокращение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть до 1,5 кВт.ч/м³; - сокращение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды до 2 кВт.ч/м³; - уменьшение доли проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды до 5%; - уменьшение доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды до 5%. |

- Общие положения

1.1. Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Есинка» Ржевского района Тверской области на период 2018-2027 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2027 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство  жилых домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг нормативов потребления;

1.2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области.

1.3. Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества предоставляемых услуг, улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

1.4. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

1.5. Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

1.6. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются федеральные средства, средства бюджета Тверской области, бюджета  муниципального образования «Ржевский  район», бюджета  сельского поселения «Есинка» Ржевского района, собственные средства предприятий коммунального комплекса, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (водоснабжения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

1.7. В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества услуг, улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

1.8. Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества услуг, улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений, начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

1.9. Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества услуг, улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

1.10.Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры  сельского поселения «Есинка», связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения «Есинка» Ржевского района

2.1. Одним из основополагающих условий развития  сельского поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области на 2018-2027 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение бюджетных средств и внебюджетных инвестиционных ресурсов.

  - Характеристика  систем  водоснабжения

2.2.1. Водозабор на территории поселения производится из подземных источников. Водоснабжением в сельском поселении «Есинка» охвачено 640 домов и квартир (или 59% от общего количества домов и квартир – 1 092 шт.). Основные характеристики объектов водоснабжения, а также проектные предложения по их развитию до 2027 года, представлены в таблице 1.

Общая протяженность водопроводных сетей – 21650 м.

Таблица 1 - Характеристика объектов водоснабжения

| № п.п | Название населенного пункта | Артезианские скважины действующие (недействующие) | Число индивидуальных скважин в НП | Водопроводные вводы в дома (количество подключенных домов) | Водоразборные колонки | Протяженность линий центрального водоснабжения в НП (км) | Число предприятий и общественных зданий с централизованным водоснабжением в НП | Колодцы | Уровень износа систем водоснабжения, % | Развитие сетей водоснабжения на 1 этапе (до 2020 года) | Развитие сетей водоснабжения на 3 этапе (до 2027 года) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п Есинка | 1 (4) | – | – | – | 6 | 2 | ( | 60 | – | – |
| 2 | п Мончалово | 1 | 2 | ( | – | – | – | 22 | 40 | реконструкция сетей водоснабжения | – |
| 3 | д Толстиково | 1 | – | 5 | 4 | 2,5 | – | 1 | – | реконструкция сетей водоснабжения | – |
| 4 | д Домашино | ( | – | 48 | 8 | 1,5 | – | ( | 70 | – | – |
| 5 | д Абрамково | 1 | – | 29 | 4 | – | – | ( | – | реконструкция сетей водоснабжения | – |
| 6 | д Быхова Слобода | 3 | 3 | ( | ( | – | – | ( | – | строительство сетей водоснабжения | – |
| 7 | д Захарово | ( | – | ( | ( | – | – | ( | – | – | – |
| 8 | д Збоево | ( | – | ( | 1 | – | – | ( | – | – | реконструкция сетей водоснабжения |
| 9 | с Збоево | ( | – | ( | ( | – | – | 1 | – | – | строительство сетей водоснабжения |
| 10 | д Пестриково | (1) | – | ( | ( | – | – | 3 | – | – | строительство сетей водоснабжения |
| 11 | д Появилово | 1 | – | ( | 1 | – | – | ( | – | – | – |
| 12 | д Седниково | ( | – | – | ( | – | – | ( | – | – | – |
| 13 | д Таблино | ( | – | ( | ( | – | – | 1 | – | – | – |
| 14 | д Турбаево | (1) | – | ( | ( | – | – | ( | – | строительство сетей водоснабжения | – |
| 15 | д Чачкино | ( | – | ( | 2 | – | – | ( | – | реконструкция сетей водоснабжения | – |
| 16 | д Шарлаево | ( | – | ( | ( | – | – | ( | – | – | – |
| 17 | д Шипулино | ( | – | ( | ( | – | – | ( | – | – | – |
| 18 | д Юрятино | ( | – | ( | ( | – | – | 1 | – | – | строительство сетей водоснабжения |

2.2.2. Основная масса водопроводных сетей поселения находится в удовлетворительном состоянии;

2.2.3. Насосное  оборудование    в  системах  водоснабжения   сельского поселения выполняют следующие задачи:

- забор воды из скважин и поднятие ее до уровня РВЧ;

- забор воды из РВЧ и поднятие до уровня водонапорной башни или прямой подачи в водопроводную сеть.

2.2.5.  Основная задача по развитию водоснабжения населенных пунктов сельского поселения «Есинка» заключается в 100% обеспечении населения качественной питьевой водой. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:

в период до 2020 года:

- строительство сетей водоснабжения в населенных пунктах Быхова Слобода и Турбаево: бурение артезианских скважин (либо восстановление работоспособности существующих), строительство уличных водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок;

- реконструкция сетей водоснабжения в населенных пунктах: п. Мончалово, д.Толстиково, д.Абрамково и д.Чачкино, замена изношенных водопроводных сетей, расширение уличных водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок.

в период до 2027 года:

- строительство сетей водоснабжения в населенных пунктах с.Збоево, д.Юрятино и д.Пестриково: бурение артезианских скважин (либо восстановление работоспособности существующих), строительство уличных водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок;

- реконструкция сетей водоснабжения в д.Збоево: замена изношенных водопроводных сетей, расширение уличных водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок.

2.3 Характеристика  систем газоснабжения

Несмотря на то, что по территории сельского поселения «Есинка» проходит магистральный газопровод, уровень газификации сельского поселения «Есинка» составляет 19%. Кроме центра Поселения – поселка Есинка, газоснабжение присутствует в д.Абрамково и д.Домашино (см. таблицу 2).

Таблица 2 - Характеристика объектов газоснабжения

| № п.п. | Название населенного пункта | Количество подключенных домов и квартир | Обеспеченность природным газом жилого фонда | Протяженность газопроводов в пределах НП, км | Уровень износа систем газоснабжения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Есинка | 392 | 90% | 1 | 30 |
| 2 | д.Домашино | 62 | 36% | 4,5 | – |
| 3 | д.Абрамково | 29 | 64% | 1 | – |
| 4 | д.Чачкино | 28 | 100 % | 1,2 | - |

Природный газ является не только наиболее экономически выгодным топливом, но еще и более удобным в использовании и экологически чистым. С программой газификации связываются основные надежды населенных пунктов на развитие. Кроме того, наличие газового топлива позволяет:

- создать условия для более интенсивного развития экономики сельского поселения «Есинка»;

- значительно улучшить качество жизни сельского населения;

- улучшить теплоснабжение жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ).

В рамках программы газификации Района предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов высокого и среднего давления;

- строительство уличных газопроводов среднего и низкого давления;

- реконструкция котельных с переводом на газообразное топливо.

Проект газификации представлен с разбивкой на проектные этапы.

На первом этапе (до 2020 года) планируется строительство межпоселкового газопровода Хорошево – Мончалово протяженностью 7 800 м, газификация п.Мончалово.

Кроме этого необходимо довести уровень газификации п.Есинка, д.Домашино и д.Абрамково, д. Чачкино  до 100%.

На втором этапе (до 2027 года) планируется:

-строительство межпоселкового газопровода д.Домашино – Чачкино – Юрятино протяженностью 3 700 м, газификация д.Юрятино;

-строительство межпоселкового газопровода к д.Толстиково  протяженностью 2 800 м с целью обеспечения природным газом данного населенного пункта;

-газификация СНП д.Быхова Слобода, д.Пестриково и д.Появилово в связи с выделением СТП района их окружения в качестве территорий, наилучшим образом подходящих для размещения туризма, рекреации и селитебных объектов.

Для газификации западных районов Тверской области планируется строительство отвода от магистрального газопровода Ухта – Торжок – Минск – Ивацевичи в направлении Ржев – Оленино – Нелидово – Западная Двина. Часть данного газопровода пройдет по территории сельского поселения «Есинка».

По итогам осуществления данной программы, уровень газификации сельского поселения «Есинка» повысится до 92%.

Таблица 3 - Характеристика проектируемых объектов газоснабжения

| № п.п. | Название населенного пункта | Количество подключаемых домов и квартир | Развитие сетей газоснабжения на 1 этапе | Развитие сетей газоснабжения на 2 этапе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Есинка | 42 | строительство внутрипоселковых газопроводов |  |
| 2 | д.Домашино | 110 | строительство внутрипоселковых газопроводов |  |
| 3 | д.Абрамково | 16 | строительство внутрипоселковых газопроводов |  |
| 4 | п.Мончалово | 209 |  | строительство отвода от межпоселкового газопровода ГРС "Хорошево" – Есемово |
| 5 | д.Чачкино | 26 | строительство межпоселкового газопровода Домашино – Чачкино – Юрятино |  |
| 6 | д.Юрятино | 19 |  | строительство межпоселкового газопровода Домашино – Чачкино – Юрятино |
| 7 | д.Толстиково | 46 |  | строительство отвода от межпоселкового газопровода ГРС "Хорошево" - Медведево |
| 8 | д.Быхова Слобода | 20 |  | строительство межпоселкового газопровода Юрятино – Быхова Слобода |
| 9 | д.Пестриково | 15 |  | строительство межпоселкового газопровода Юрятино – Пестриково |
| 10 | д.Появилово | 17 |  | строительство межпоселкового газопровода Пестриково – Появилово |

Схема проектируемого газоснабжения

2.4 Характеристика сферы сбора твердых бытовых отходов.

Под термином "отходы" следует понимать твердые бытовые отходы (ТБО) и приравненные к ним, образующиеся у населения и организаций. Подход к управлению отходами на региональном уровне определяется разделением ответственности за экологически безопасную утилизацию производственных и бытовых отходов между органами власти и местного самоуправления (бытовые отходы) и производителями производственных отходов.

Утилизация отходов в общем виде может включать следующие основные этапы:

1. сбор;

2. накопление;

3. хранение;

4. вывоз;

5. сортировка;

6. обезвреживание;

7. переработка;

8. захоронение;

9. уничтожение.

Утилизация отходов ТБО на территории Ржевского района включает лишь три этапа:

1. сбор;

2. вывоз;

3. захоронение.

В соответствии с действующим законодательством (Федеральный Закон N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления") и сложившейся практикой роли участников деятельности по утилизации ТБО распределяются в муниципальных районах Тверской области в основном следующим образом:

Муниципальные или частные коммунальные предприятия:

  - непосредственно сбор, вывоз и захоронение ТБО;

  - эксплуатация свалок;

  - оборудование и содержание площадок сбора ТБО;

  - сбор платы за утилизацию ТБО от населения и организаций;

  - учет объемов собранных, вывезенных и захороненных ТБО;

  - расчет тарифов на сбор, вывоз и утилизацию ТБО;

  - экологический мониторинг свалок и зон их влияния.

Органы местного самоуправления:

- финансирование работ по утилизации ТБО;

- выделение земельных участков под объекты захоронения ТБО;

- организация работ по сбору и вывоз ТБО с территории населенных пунктов, захоронению ТБО;

- утверждение норм накопления ТБО;

- утверждение ставок и тарифов на сбор, вывоз и захоронение ТБО.

Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области:

- осуществление государственного экологического контроля объектов захоронения ТБО;

- организация работ по ликвидации несанкционированных свалок;

- организация работы по разработке региональной системы управления отходами;

- разработка проектов нормативных и правовых актов Тверской области, регулирующих деятельность по обращению с ТБО.

Необходимо отметить, что единственная санкционированная свалка бытового мусора расположенная на территории СП Победа (в 24 км от центра сельского поселения), и использующаяся для нужд г.Ржева и Ржевского района, на сегодняшний день еще не исчерпала свои возможности. При объеме образования отходов в Районе в 2007 году равному 100,2 тыс.куб.м на существующем полигоне захоронению подлежало 116,9 тыс.куб.м (117%). Тем не менее, существуют определенные проблемы в системе сбора и захоронения мусора в Районе. Остаточная вместимость полигона ТБО составляет 584,5 тыс.м3 или примерно еще на 20 лет.

Места сбора ТБО на территории Поселения расположены в п.Есинка (3 шт.), п.Мончалово (3 шт.), д.Домашино (8 шт.) и в д.Абрамково (3 шт.).

На территории Поселения в д.Абрамково и с.Збоево расположены 2 несанкционированные свалки, по одной в каждом из СНП.

Для борьбы с несанкционированными свалками необходимо проведение следующих мероприятий:

  - проведение мероприятий по усовершенствованию санкционированных полигонов твердых бытовых отходов (оканавливание, укрепление грунтов, вывешивание аншлагов);

  - обустройство мест для приема ТБО у населения, установка на территории населенных пунктов контейнеров для сбора мусора;

  - обеспечение парков машин СП нормативным количеством уборочных единиц;

  - своевременный вывоз мусора с территории жилой застройки;

  - регулярное проведение работ по удалению несанкционированных свалок, в том числе с привлечением экологической милиции;

  - введение элементов финансового поощрения добровольных бригад, собирающих несанкционированно складированный мусор и транспортирующих его на полигон ТБО (подобно тому, как это происходит в случае сбора металлолома или стеклотары).

Проектирование нового полигона в Ржевском районе связано с долгосрочной перспективой развития системы утилизации ТБО муниципального образования. В СТП района предполагается создание двух полигонов ТБО. Оба проектируемых полигона ТБО расположены вне границ сельского поселения «Есинка».

2.5 Характеристика  системы водоотведения.

Сети централизованной канализации на территории сельского поселения «Есинка» присутствуют в населенных пунктах п.Есинка, п.Мончалово, д.Домашино и охватывают 100%, 77% и 35% жилого фонда, соответственно. В данном случае под центральной канализацией в населенных пунктах подразумеваются как непосредственно трубопроводы, так и групповые автономные системы (выгребные ямы на несколько жилых домов). На территории сельского поселения расположены две очистные станции – в населенных пунктах п.Есинка и п.Мончалово.

Таблица 4 -  Характеристика объектов водоотведения

| № п.п | Название населенного пункта | Обеспеченность, % | Количество подключенных домов и квартир | Протяженность линий канализации, км | Число общественных зданий и предприятий с центральной канализацией | Очистные сооружения | Уровень износа систем центральной канализации, % | Развитие сетей водоотведения на 1 этапе (до 2020 года) | Развитие сетей водоотведения на 2 этапе (до 2027года) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п Есинка | 100 | 434 | 6 | 2 | 1 | 60 | реконструкция сетей | – |
| 2 | п Мончалово | 77 | 160 | 2,5 | – | 1 | 40 | реконструкция сетей водоотведения | – |
| 3 | д Домашино | 35 | 60 | – | – | – | – | реконструкция сетей водоотведения | – |
| 4 | д Толстиково | 0 | – | 1,5 | – | – | 100 | капитальный ремонт сетей водоотведения | – |
| 5 | д Абрамково | 0 | – | – | – | – | – | строительство индивидуальных систем канализации | – |
| 6 | д Быхова Слобода | 0 | – | – | – | – | – | – | строительство индивидуальных систем канализации |
| 7 | д Захарово | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | д Збоево | 0 | – | – | – | – | – | – | строительство индивидуальных систем канализации |
| 9 | с Збоево | 0 | – | – | – | – | – | – | строительство индивидуальных систем канализации |
| 10 | д Пестриково | 0 | – | – | – | – | – | – | строительство индивидуальных систем канализации |
| 11 | д Появилово | 0 | – | – | – | – | – | строительство индивидуальных систем канализации | – |
| 12 | д Седниково | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | д Таблино | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | д Турбаево | 0 | – | – | – | – | – | строительство индивидуальных систем канализации | – |
| 15 | д Чачкино | 0 | – | – | – | – | – | – | строительство индивидуальных систем канализации |
| 16 | д Шарлаево | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | д Шипулино | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | д Юрятино | 0 | – | – | – | – | – | – | строительство индивидуальных систем канализации |

Основная задача по развитию систем водоотведения в населенных пунктах заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от канализационных стоков. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:

- строительство новых сооружений биологической очистки канализационных стоков;

- реконструкция, находящихся в аварийном состоянии, очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- обеспечение биологической очистки стоков и организованного хранения навоза на животноводческих фермах;

- во всех населенных пунктах, где организовано водоснабжение населения от водопроводных сетей с устройством водопроводных вводов в жилые дома, необходимы: реконструкция существующих и строительство новых уличных сетей канализации, строительство очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- реконструкция существующих и строительство новых групповых автономных канализационных систем в центрах развития, где водоснабжение осуществляется от водоразборных колонок и организация регулярного вывоза стоков на сливные станции.

При разработке проекта ГП сельского поселения «Есинка» предлагается обеспечивать канализацией те населенные пункты, в которых по итогам 1–2-го этапов были построены сети водоснабжения:

На первом этапе (до 2020 года) в рамках разработки ГП сельского поселения планируется реконструкция сетей водоотведения в п. Есинка, п.Мончалово и д.Домашино, капитальный ремонт сетей водоотведения в д.Толстиково, а так же строительство групповых автономных систем канализации в д. Появилово, д.Абрамково и д.Турбаево.

На втором этапе (до 2027 года) в рамках разработки ГП сельск4ого поселения планируется строительство групповых автономных систем канализации в деревнях: Быхова Слобода, Збоево, Пестриково, Чачкино, Юрятино и селе Збоево.

2.6 Теплоснабжение

В сельском поселении «Есинка» действуют 2 котельные малой (до 20 гкал/час) мощности. Данные котельные обслуживают жилой фонд и административные здания населенных пунктов п.Есинка и п.Мончалово. Тип топлива – природный газ и уголь. Протяженность теплоцентралей в центре сельского поселения составляет 1 500 м, уровень износа – 30%.

По факту полной газификации жилого фонда СНП п.Мончалово в рамках проекта разработки ГП сельского поселения (на первом этапе – до 2020 года) в данных СНП следует перевести котельные на природный газ.

Индивидуальные жилые дома в населенных пунктах, имеющих природный газ, (д. Домашино, д.Абрамково, д.Чачкино) отапливаются от  внутридомовых источников тепла-газовых котлов.

В перспективе до 2027 года в сельском поселении не ожидается значительного увеличения численности постоянного населения, что исключает необходимость в строительстве групповых котельных.

Основные мероприятия по развитию теплоснабжения в сельском поселении следующие:

- в целях повышения надежности теплоснабжения и охраны окружающей среды, по мере строительства сетей газоснабжения, необходимо осуществлять перевод существующих котельных на природный газ с установкой современных котлов, имеющих высокий уровень КПД и отвечающих современным экологическим нормативам;

- в целях предупреждения необоснованных потерь тепла необходимо провести реконструкцию существующих тепловых сетей с заменой теплоизоляции;

- в целях организации коммерческого учета тепловой энергии необходимо осуществлять внедрение тепловых счетчиков у потребителей;

- в населенных пунктах, где газоснабжение предполагается в отдаленной перспективе или не планируется вообще, следует внедрять вместо угля и дров современные виды топлива из торфа и отходов деревообработки;

- основным направлением в части расширения сетей организованного теплоснабжения следует рассматривать строительство объектов малой энергетики с привлечением частного капитала.

2.7 Характеристика системы электроснабжения.

Высоковольтные линии электропередач, расположенные в сельском поселении "Есинка", имеют следующие направления:

- п.Есинка – д.Змины (220 кВ);

- п.Есинка – п.Чертолино (110 кВ);

- п.Есинка – г. Старица (110 кВ);

- п.Есинка – г.Ржев (110 кВ);

- п.Есинка – д.Появилово – д.Крупцово (110 кВ);

- п.Есинка – д.Абрамово (110 кВ);

- п.Есинка – г.Ржев (110 кВ);

- г.Ржев – д.Появилово – д.Клешнево (35 кВ);

- г.Ржев – п.Осуга (35 кВ).

В сельском поселении «Есинка» расположены следующие высоковольтные электроподстанции:

- ПС-220 кВ: п. Есинка (Валдайское ПМЭС);

- ПС-110 кВ: п. Есинка.

Электроснабжение присутствует в 17 из 18 сельских населенных пунктов сельского поселения.  Характеристики объектов электроснабжения представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Характеристика объектов электроснабжения

| № п.п | Название населенного пункта | Электрические подстанции, шт. | Существующие | Проектируемые/ реконструируемые | Существующие ВЛ | Проектируемые ВЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п Есинка | 4 | ПС 220/110 кВ ПС 110/10 кВ; 3шт. ТП 6-10 кВ | ПС 110/10 кВ | ПС 110/10 Есинка – ПС 220/110 кВ ПС 110/10 – Есинка – Медведево (6–10кВ) | ВЛ 220 кВ Есинка – Нелидово |
| 2 | п Мончалово | 1 | 6-10 кВ | – | ответвление от ПС 35/10 Ржев – Мужицево (СП Хорошево) (6–10кВ) | – |
| 3 | д Толстиково | 1 | 6-10 кВ | – | ответвление от ПС 110/10 – Медведево (6–10кВ) | – |
| 4 | д Домашино | 1 | 6-10 кВ | – | ПС 110/6-10 Ржев – Харитоново (6–10кВ) | – |
| 5 | д Абрамково | ( | – | – | ( | – |
| 6 | д Быхова Слобода | 1 | 6-10 кВ | – | ПС 110/6-10 Ржев – Таблино (6–10кВ) | – |
| 7 | д Захарово | ( | ( | ( | – | – |
| 8 | д Збоево | ( | ( | ( | – | – |
| 9 | с Збоево | 1 | 6-10 кВ | – | отпайка от ПС 110/6-10 Ржев – Таблино (6–10кВ) | – |
| 10 | д Пестриково | ( | – | ( | – | – |
| 11 | д Появилово | 1 | 6-10 кВ | – | ПС 110/6-10 Ржев – Таблино (6–10кВ) | – |
| 12 | д Седниково | ( | ( | ( | – | – |
| 13 | д Таблино | 1 | 6-10 кВ | – | ПС 110/6-10 Ржев – Таблино (6–10кВ) | – |
| 14 | д Турбаево | 1 | 6-10 кВ | – | отпайка от ПС 110/6-10 Ржев – Харитоново (6–10кВ) | – |
| 15 | д Чачкино | ( | ( | ( | – | – |
| 16 | д Шарлаево | ( | ( | ( | – | – |
| 17 | д Шипулино | 1 | 6-10 кВ | – | ПС 110/6-10 Ржев – Таблино (6–10кВ) | – |
| 18 | д Юрятино | ( | ( | ( | – | – |

Общая схема развития электроснабжения ОАО "Тверьэнерго" (до 2020 года) учитывает следующие основные положения и принципы, которых следует придерживаться в части развития электросетей Ржевского района:

- осуществление присоединения к сетям централизованного электроснабжения новых потребителей;

- обеспечение более полного использования существующих сетей;

- усиление пропускной способности сетей 35-110 кВ;

- ограничение расхода электроэнергии на ее транспортировку.

СТП Района в разделе мероприятий по развитию сетей электроснабжения опирается на следующие нормативные документы:

- Концепция модернизации жилищно-коммунального хозяйства Тверской области до 2015 года.

- Общая схема развития сетей 35-110 кВ ОАО "Тверьэнерго" (до 2020 года).

Согласно Концепции модернизации жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, комплекс мероприятий по совершенствованию функционирования электросетевого хозяйства включает:

- замену существующих физически и морально устаревших воздушных и кабельных сетей электроснабжения;

- строительство сетей электроснабжения;

- строительство распределительных пунктов и трансформаторных подстанций;

- автоматизацию и диспетчеризацию;

- модернизацию сетей и оборудования.

Модернизация сетей и оборудования электроснабжения предполагает обновление морально и физически устаревшего оборудования на распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях, обновление контрольно-измерительной аппаратуры.

Согласно перечню объектов ОАО "Тверьэнерго", отработавших нормативный срок службы, на территории сельского поселения к таким относятся:

- электроподстанции: ПС 110/10 кВ НПТФ;

- линии электропередач: ВЛ-110 кВ Старица – Есинка (28,66 км), ВЛ-35 кВ Ржев – Осуга, ВЛ-35 кВ ответвление на ПС Клешнево.

Программой ОАО "Тверьэнерго" в период до 2020 г. предполагается реконструкция:

- подстанции ПС 110/10 кВ НТПФ (2007-2010 гг.);

- ВЛ-35 кВ Ржев – Осуга;

- ВЛ-35 кВ ответвление на ПС Клешнево.

Реконструкция ВЛ-110 кВ Старица – Есинка предполагается в период с 2018 по 
2020 годы.

В перспективе до 2027 года можно прогнозировать увеличение нагрузки на электрические сети сельского поселения, по итогам нового строительства производственных и административных объектов и общего роста энергопотребления хозяйствами и населением, связанного с улучшением социально-экономического положения Района.

В рамках проекта Генерального плана селького поселения в период до 2020 года предлагается:

-замена (реконструкция) в целях обеспечения населения бесперебойным электроснабжением внутренних линий электропередач в СНП Домашино, Абрамково и Толстиково.

Обеспечение электроснабжением СНП Седниково нецелесообразно, поскольку постоянно проживающие жители в деревне отсутствуют.

Схемы существующего и проектируемого электроснабжения представлены далее.

# 2.8 Предприятия, обслуживающие инженерную инфраструктуру

Жилищно-коммунальное хозяйство — комплекс подотраслей, обеспечивающий функционирование инженерной инфраструктуры населенных пунктов, создающий удобства и комфортность проживания граждан путем предоставления им широкого спектра жилищно-коммунальных услуг.

Предприятия, формирующие сферу жилищно-коммунального комплекса Ржевского района:

- ПО "Ржевские  электрические сети"  филиал ОАО "МРСК Центра" – "Тверьэнерго" – электроснабжение:

- Ржевский филиал ОАО "ЦентрТелеком"– электросвязь;

- филиал "Ржевмежрайгаз"– газоснабжение;

- МУП "ЖКХ-сервис"  – теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение.

3. План развития  сельского поселения «Есинка» Ржевского района , план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

На территории сельского поселения «Есинка» Ржевского района муниципальный жилой фонд и жилой фонд находится в частной собственности населения.

Большая часть населения проживает в одноэтажных зданиях индивидуальной жилищной застройки. Техническое состояние жилых домов, находящихся в личной собственности граждан оценивается как удовлетворительное.

Общая площадь жилого фонда сельского поселения «Есинка» составляет на 01.01.2018 г. – 47,7 тыс.м2, число домовладений – 955.

В сельском поселении имеется потенциал развития территории за счет жилищного строительства. В настоящее время увеличение территории за счет перспективного жилищного строительства планируется в  5,ти населенных пунктах поселения,  общая дополнительная площадь населенных пунктов составила 77,09 га.

Перечень населенных пунктов сельского поселения «Есинка», где планируется расширение границ, приведен в таблице  6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь участков расширяемых на га |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Появилово | 17,7 |
| 2 | д.Юрятино | 10,97 |
| 3 | д.Толстиково | 6,2 |
| 4 | п. Мончалово | 0,72 |
| 5 | д. Шипулино | 41,5 |

Наряду с прогнозами территориального развития сельского поселения «Есинка» Ржевского района  важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

4. Перечень мероприятий и целевых показателей.

4.1. Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с генеральным планом сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области на период  2018-2027 годы направлена на:

- снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг,

- улучшение экологической ситуации.

- привлечение средств бюджетных и внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры,

- сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

На территории  сельского поселения  предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 3 организации, а именно:  ОАО «Тверская энергосбытовая компания», ООО «Тверьрегионгаз », МУП «ЖКХ-сервис»

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда,

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в системах водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затрат  предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 47,7 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 0,847 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- |  |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 1,313 |
| Управление ТСЖ | -//- | 21,696 |
| Непосредственное управление | -//- | 0,952 |
| МКД не выбравшие способ управления | -//- | - |
| Индивидуально-определенные жилые дома | -//- | 28,892 |
| Водоснабжение |
| Скважины | шт. | 13 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- | 6 |
| средняя производительность | м³/сут. | 249,5 |
| Водопроводы | единиц |  |
| Протяженность сетей | км | 21,65 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- |  |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 9 |
| Газификация |
| Количество населенных пунктов газифицированных природным газом | шт. | 4 |
| Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом | шт. | 511 |
| Организация сбора и вывоза ТБО |
| Количество обслуживаемого населения в год | чел. | 1777 |
| Годовая удельная норма накопления ТБО | м3/чел. |  |
| Электроснабжение |
| Протяженность сетей наружного освещения | км. | 10,5 |
| Количество светильников | шт. | 128 |

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  сельского поселения.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

4.2. Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем  холодного водоснабжения и водоотведения относятся:

а) показатели качества воды (в отношении питьевой воды);

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

в) показатели очистки сточных вод;

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

д) использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы;

е) экономическая эффективность и экологическая безопасность, гарантированное полное обеспечение энергоресурсами, энергетическая безопасность сельского поселения.

4.3 Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства.

Основными мероприятиями реализации программы, направленными на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства являются:

1. Строительство водоочистных сооружений в населенных пунктах  сельского поселения;

2. Обеспечение централизованной системой водоснабжения сельского поселения новой жилой застройки сельского поселения;

3. Благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений.

4.4. Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах.

Твердые бытовые отходы, собираемые на территории  сельского поселения, утилизируются на полигоне , который расположен за пределами  территории  сельского поселения «Есинка» в 25 км от  сельского поселения.

4.5. Мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и качества коммунальных ресурсов.

Основными мероприятиями являются:

1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей ;

2. Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов;

3. Внедрение прогрессивных технологий и оборудования для водоподготовки;

4. Газификации населенных пунктов д.Турбаево, д.Толстиково, п.Мончалово;

5. Проведение реконструкции уличного освещения.

4.6. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Основными мероприятиями являются:

- Реконструкция участков сетей холодного водоснабжения;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

4.7. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения, городского округа, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду.

1. Удаление сухостойных и аварийных деревьев;

2. Рекультивация территории;

3. Посадка деревьев;

4. Посадка кустарников;

5. Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения;

6. Увеличение охвата населения услугами по вывозу ТБО в населенных пунктах

4.8. Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сельского поселения.

1. Разработка плана мероприятий повышения энергетической эффективности и энергосбережения;

2. Внедрение управления уличным, наружным освещением автоматической системой;

3. Замена устаревших моделей трансформаторов на современные модели;

4. Применение местного и естественного освещения;

5. Устранение несанкционированного доступа к расходу воды и ликвидация утечек;

6. Замена на энергосберегающие лампы традиционных ламп накаливания.

4.9. Прогноз роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (далее - тарифы), исходя из долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.

Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данных задач является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

| Вид коммунальной услуги | Тарифы на коммунальные услуги |
| --- | --- |
|  | 01.01.2016г. | 01.07.2016г. | 01.01.2017г. | 01.07.2017г. | 01.01.2018 г. | 01.07.2018 г. |
| Водоснабжение, руб/м3 | 19,49 | 20,06 | 20,06 | 20,46 | 29,65 | 30,33 |
| Теплоснабжение, руб/Гкал | 1615,42 | 1680,1 | 1680,1 | 1712,0 | 1712,0 | 1763,34 |
| Электроснабжение, руб/кВт | 2,77 | 2,77 | 2,82 | 2,82 | 2,96 | 2,96 |
| Утилизация ТБО, в месяц руб./ на 1 человека | 45,0 | 45,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| Газоснабжение, руб/семья | 79,53 | 79,53 | 82,72 | 82,72 | 82,72 | 82,72 |

4.10. Действующие тарифы, утвержденные уполномоченными органами.

Регулирование тарифов осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Органом регулирования тарифов на коммунальные ресурсы  является ГУ «РЭК  Тверской  области».  По состоянию на 01.01.2018 г. для потребителей сельского поселения действуют следующие тарифы на услуги организаций коммунального комплекса:

- Тариф на услуги МУП «ЖКХ-сервис» по холодному водоснабжению установлен в соответствии с Приказом ГУ «РЭК  Тверской  области»  по холодному водоснабжению от 19.12.2017г.№ 374-нп и составляет 29,65 руб./куб.м.

- Тариф услуг по теплоснабжению населения, действующий на территории сельского поселения «Есинка» установлен в соответствии с Приказом ГУ «РЭК  Тверской  области»  по холодному водоснабжению от 19.12.2017г.№ 518-нп и составляет 1763,34 руб./ Гкал.

- Тариф услуг по газоснабжению населения, действующий на территории сельского поселения «Есинка» составляет 82,72 руб./семья.

- Тариф услуг по электроснабжению населения, действующий на территории сельского поселения «Есинка» составляет 2,96 руб. кВт.

- Тариф на вывоз твердых бытовых отходов, действующий на территории сельского поселения «Есинка» составляет 63,0 руб./чел.

4.11. Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценку совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию программы на соответствие критериям доступности.

| Наименование показателей | ед.изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 12,7 |
| 1.1. | Среднедушевой доход населения МО, руб./чел. в месяц | руб. | 10611,83 |
| 1.2. | Общий совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги | тыс. руб. | 60120,3 |
| 1.3. | Численность населения муниципального образования, 01.01.2018 года | тыс.чел | 1,777 |
| 2. | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 1,1 |
| 2.1. | Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума | тыс.чел | 0,2 |
| 2.2. | Общая численность населения муниципального образования | тыс.чел | 1,777 |
| 3. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 93,0 |
| 3.1. | Сумма начисленных платежей гражданам за коммунальные услуги по муниципальному образованию | тыс. руб. | 6963,3 |
| 3.2. | Сумма оплаченных платежей гражданам за коммунальные услуги | тыс. руб. | 6475,9 |
| 4. | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 2 |
| 4.1. | Численность семей, претендующих на получение субсидий | ед | 120 |
| 4.2. | Численность населения муниципального образования | чел | 1777 |
| 4.3. | Средний по муниципальному образованию коэффициент семейности | чел/семью | 1,4 |

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в   сельском поселении  не превышает величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, установленную в Тверской  области в размере 22%.

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения  сельского поселения не превышает долю населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги составляет 93%, что свидетельствует о нормальной дисциплине платежей и доли задолженности, не влияющей на финансовую устойчивость организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги потребителям сельского поселения.

Учитывая, что рост платы граждан за коммунальные услуги ограничивается устанавливаемыми ежегодно предельными минимальными и (или) максимальными индексами возможного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги,  а также вышеизложенные показатели платежеспособности, расходы на реализацию программы следует считать доступными.

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

5.1. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения.

Реализация Программы осуществляется Администрацией  сельского поселения «Есинка» Ржевского района. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета,  бюджета Тверской области, бюджета  муниципального образования «Ржевский район», бюджета  сельского поселения «Есинка» Ржевского района, собственные средства предприятий коммунального комплекса, а также внебюджетные источники.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития  сельского поселения «Есинка», основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация  сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года администрация  сельского поселения и Совет депутатов  сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией  сельского поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2018 - 2027 гг. Плановые расходы на финансирование мероприятий с разбивкой по каждому источнику финансирования приведены в приложении №1.

6.  Обосновывающие материалы

## 6.1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы и характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры

6.1.1 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Основным индикатором оценки взаимоотношений между производителями и потребителями ЖКУ  служит платежеспособность потребителей, то есть возможность оплачивать потребленные товары и услуги. Сформировавшаяся платежная дисциплина является результирующим итогом соответствия проводимой тарифной политики пороговым значениям возможности и готовности населения платить за ЖКУ. В свою очередь, платежная дисциплина определяет финансовую устойчивость ЖКХ и его привлекательность для частного бизнеса, а в конечном счете - надежность работы всех систем жизнеобеспечения.

Сельское поселение относится к категории малолюдных. Процент постоянно - проживающих  жителей составляет 54% от общего количества населения, остальное население 46% составляют сезонно-проживающее жители.

Рисунок 1 - Общая структура, проживающего сельского поселения «Есина»

Неблагоприятной остается возрастная структура населения сельского поселения, ее можно отнести к регрессивному типу. Процесс старения населения сопровождается ростом среднего возраста населения и изменения возрастной структуры населения – снижением доли детей и ростом доли населения старших возрастов.

Рисунок  2 - Структура постоянно-проживающего населения сельского поселения «Есинка» Ржевского района

Ситуация с естественным движением населения в районе и соответственно в сельском поселении начиная с начала 90-х годов  характеризуется как кризисная. Отток населения превышает приток. Миграционное движение с целью постоянного проживания на территории сельского поселения «Есинка» на протяжении последних пяти лет имеет устойчивые отрицательные показатели.

Вместе с этим увеличивается  миграционный  процесс,  сезонно-проживающего населения начиная, с весны по осень увеличивается численность населения в основном  за счет детей и населения пенсионного возраста, постоянно-проживающего в городах. Данная категория населения не участвует в создании экономической базы сельского поселения,  при  этом значительно увеличивает  нагрузку  на инженерно-транспортную и коммунальную инфраструктуру сельского поселения.

Анализ существующей ситуации не позволяет прогнозировать кардинальные изменения демографических процессов, следовательно, предполагается сокращение численности населения и его дальнейшая стабилизация на период до 2027 года. В том числе, прогнозируется сокращение численности населения в рабочих возрастах. В эту возрастную группу начнут вступать поколения 90-х годов рождения, когда началось резкое снижение рождаемости, а выходить – многочисленные поколения родившихся в послевоенный период. Все это приведет к общему снижению численности трудоспособного населения за рассматриваемый период.

6.1.2. Перспектива развития систем водоснабжения и сооружений на них

Основной проблемой в организации водоснабжения населенных пунктов и обеспечении водой питьевого качества является  износ водопроводных сетей.  Большая часть водопроводных сетей в д.Домашино, д.Абрамково, п.Есинка отремонтирована в рамках программы ППМИ. Остаются проблемные участки в д.Толстиково, ,д.Домашино.

При обосновании предложений по строительству и реконструкции линейных объектов систем водоснабжения и сооружениях на них (в рамках схемы водоснабжения сельского поселения) решаются следующие задачи:

– замена всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из полиэтилена;

– сокращение неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке;

- обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве;

- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации линейных объектов.

6.1.3 Перспектива развития систем водоотведения

На территории сельского поселения системы канализации организованы в 3-х населенных пунктах (п. Есинка. п. Мончалово и д. Домашино). Очистные сооружения расположены в п.Есинка и п.Мончалово. Техническое состояние очистных сооружений удовлетворительное. Поэтому, основная задача по развитию систем канализации в сельском поселении заключается  в ремонте  канализационных сетей в д.Домашино, строительство очистных сооружений в д.Домашинов для обеспечения 100%  экологической защиты подземных вод от стоков.

6.1.4 Перспектива развития систем теплоснабжения

Теплоснабжение населения п.Есинка осуществляется котельной   мощностью до 20 гкал/ч. Общая протяженность тепловых сетей составляет, состояние сетей удовлетворительное.

6.1.5 Перспектива развития систем газоснабжения.

Одним из важнейших факторов, влияющих на качество жизни, является газификация домовладений. Наличие газа позволяет значительно снизить физические затраты граждан на отопление жилья, облегчит приготовление пищи, проведение санитарно-гигиенических мероприятий.

Проведены работы по разработке проектно-сметной документации газификации п.Мончалово.  В перспективе планируется  строительство газопровода в п..Мончалово, д. Турбаево, д.Толстиково.

6.1.6 Перспектива  развития системы электроснабжения

Развитие системы электроснабжения на территории   сельского поселения  с сохранением существующих электрических сетей и поддержание объектов электроснабжения в технически исправном состоянии, а также замены светильников уличного освещения на энергосберегающие, модернизации системы приборного учета электрической энергии. Это  уменьшит число аварийных отключений системы, снизить потери электроэнергии за счет оптимизации сетей, повысить экономическую эффективность сетей.

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению энергосберегающих показателей.

6.1.7 Перспектива развития системы сбора и утилизации ТБО

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, ст. 12, необходимо осуществить комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду и уменьшение размера санитарно-защитных зон. Все действующие на территории  сельского поселения предприятия должны разработать проекты обоснования и организации санитарно-защитных зон.

Основные задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды  сельского поселения следующие:

1. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей сельского поселения, воспроизводства природных ресурсов, сохранение биосферы.

2.Сохранение природных условий и особенностей сельского поселения.

3.Охрана рекреационных ресурсов.

4.	Максимально возможное сохранение зеленых насаждений всех видов
использования.

5.Сохранение существующих показателей качества атмосферного воздуха.

6.Обеспечение нормативного качества воды поверхностных водных объектов.

7.Учет инженерно-геологических и геоморфологических условий территории в градостроительном проектировании.

8. Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду.

9.Обеспечение гарантий для всех категорий жителей в области экологической безопасности.

10.	Создание и развитие системы мониторинга за состоянием основных компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы).

Экологическая стратегия градостроительного развития  сельского поселения «Есинка» направлена на создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

Комплекс природоохранных мероприятий, предусмотренных в генеральном плане, направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды и нарушения природных комплексов в результате хозяйственной деятельности.

6.2  Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки сельского поселения «Есинка»

6.2.1 Водоснабжение и водоотведение.

Анализ  существующего  текущего  состояния  коммунальной инфраструктуры  позволяет  разработать  целевые  показатели  развития  системы водоснабжения   сельского поселения  «Есинка» в перспективе до  2027  года. В качестве целевых показателей развития системы водоснабжения рассмотрены следующие критерии:

К количественным показателям развития системы водоснабжения относятся:

1) Критерии доступности услуг водоснабжения для населения.

Критерии  физической  доступности  для  населения  товаров  и  услуг  организаций коммунального  комплекса  определяет  обеспечение  предоставления  требуемого объема  товаров  и  услуг  организаций  коммунального  комплекса  и  возможность обслуживания  новых  потребителей  в  соответствии  с  производственными программами организаций коммунального комплекса, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Для  достижения  целевых  показателей  существует  необходимость проведения  ремонтных  работ  на  существующих  сетях  и  объектах  системы водоснабжения,  находящихся  в  изношенном  состоянии.

6.2.2 Газоснабжение.

Целевым  показателем  в  системе  газоснабжения  на  долгосрочную перспективу является удельный вес газифицированного жилищного фонда.

## 6.3 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы системы.

Основными задачами Программы являются:

1. Внедрение управления уличным, наружным освещением автоматической системой;

2. Замена устаревших моделей трансформаторов на современные модели;

3. Применение местного и естественного освещения;

4. Устранение несанкционированного доступа к расходу воды и ликвидация утечек;

5. Замена на энергосберегающие лампы традиционных ламп накаливания.

## 6.4 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204.

К ним относятся:

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры  сельского поселения «Есинка» применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность сельского поселения «Есинка»  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей), износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене, долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение к 2027 году уровня потерь и неучтенных расходов воды;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем газоснабжения являются:

- максимальная газификация территорий;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем электроснабжения являются:

-повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

## 6.5 Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры

В области водоснабжения и водоотведения.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению  сельского поселения на общую сумму 9625,59 тыс. руб.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях.

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия:

2018-2027 гг. -  Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей – 3207,59 тыс. руб.

2020 г. - Строительство скважины в п.Есинка сельского поселения «Есинка» - 800,0 тыс. руб.

В области водоотведения запланировано:

2022 г. - Строительство очистных сооружений и ремонт канализационных сетей в д.Домашино -  500,0 тыс. руб.

В области электроснабжения.

Общая сумма инвестиционных проектов по модернизации и дальнейшего расширения сети уличного освещения –составляет  - 2628,0 тыс. руб. Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере электроснабжения позволит: обеспечить присоединение новых потребителей; повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса; реализация программ по энергосбережению.

В области газоснабжения.

2019-2020 г.г. - Газоснабжения жилых домов д.Мончалово сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области – 1500,0 тыс. рублей.

В области система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

## 2018-2027 гг Строительство новых контейнерных площадок для сбора ТБО с учетом раздельного сбора – 990,0 тыс. рублей.

## 6.6 Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу проектов.

Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов:

- проекты, реализуемые действующими на территории МО  организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2018 по 2027, по мере возможности и изыскания финансовых средств.

## 6.7 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения «Есинка» Ржевского района. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

## 6.8 Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги критериям доступности

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за, водоснабжение, электроснабжение, утилизация ТБО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения  сельского поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения  сельского поселения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 « Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее в настоящем разделе – Методические указания):

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

## 6.9 Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг через органы социальной защиты населения.

Приложение 1

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения

на период 2018-2027 годы

Сводный перечень программных мероприятий

| N п/п | Технические мероприятия | Итого капитальных вложений, тыс. руб. | Капитальные вложения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| 1.1 | Система водоснабжения |
|  | Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей |
|  | федеральные средства | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства бюджета Тверской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджета муниципального образования «Ржевский район» | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства бюджета сельского поселения «Есинка» Ржевского района | 3207,59 | 107,99 | 344,4 | 344,4 | 344,4 | 344,4 | 1722,0 |
|  | собственные средства предприятий коммунального комплекса | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Строительство скважины в п.Есинка сельского поселения «Есинка» |
|  | федеральные средства | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства бюджета Тверской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджета муниципального образования «Ржевский район» | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства бюджета сельского поселения «Есинка» Ржевского района | 800,0 | - | - | 800,0 | - | - | - |
|  | собственные средства предприятий коммунального комплекса | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Система водоотведения |
|  | Строительство очистных сооружений и ремонт канализационных сетей в д.Домашино |
|  | федеральные средства | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства бюджета Тверской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджета муниципального образования «Ржевский район» | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства бюджета сельского поселения «Есинка» Ржевского района | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | - |
|  | собственные средства предприятий коммунального комплекса | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Система электроснабжения |
|  | Модернизация и дальнейшее расширение сети уличного освещения |
|  | федеральные средства | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства бюджета Тверской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджета муниципального образования «Ржевский район» | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства бюджета сельского поселения «Есинка» Ржевского района | 2628,0 | 758,0 | 735,0 | 735,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
|  | собственные средства предприятий коммунального комплекса | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов |
| 4.1 | Строительство новых контейнерных площадок для сбора ТБО с учетом раздельного сбора |
|  | федеральные средства | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства бюджета Тверской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджета муниципального образования «Ржевский район» | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства бюджета сельского поселения «Есинка» Ржевского района | 990,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
|  | собственные средства предприятий коммунального комплекса | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1 | 5.Система газоснабжения |
|  | Газоснабжения жилых домов д.Мончалово сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области |
|  | федеральные средства | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства бюджета Тверской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджета муниципального образования «Ржевский район» | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства бюджета сельского поселения «Есинка» Ржевского района | 1500,0 | - | 500,0 | 1000,0 | - | - | - |
|  | собственные средства предприятий коммунального комплекса | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |