- ВВЕДЕНИЕ

ООО «СтройСтандарт» по заказу Администрации Ржевского района выполнило проект планировки и проект межевания территории на основании МК №208 от 04.10.2016г. «Газоснабжение д. Турбаево сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области».

По заданию на проектирование предполагается строительство распределительного газопровода на территории д. Турбаево.

Основания для разработки проекта планировки и проекта межевания территории:

-    Постановление  Администрации муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области №1 от 18.01.2017г.;

- Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории по объекту: «Газоснабжение д. Турбаево сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области» (Приложение к Постановлению Администрации муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области №1 от 18.01.2017г.);

- Технические условия подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети №04/5101 от 13 декабря 2013 г., выданные АО «Газпром газораспределение Тверь».

-  Дополнительная информация №04/2536 от 27 апреля 2016 г.к      техническим условиям №04/5101 от 13 декабря 2013 г.,  выданные АО «Газпром газораспределение Тверь».

- Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 годы» (подпрограмма 8 «Устойчивое развитие сельских территорий»), утвержденная Постановлением Администрации Ржевского района №45па от 23.09.2013г.

- Схема территориального планирования территории Ржевского района Тверской области, утвержденная Постановлением Правительства Тверской области от 25.12.202г. №806-пп;

Цель проекта:

- Установление правового регулирования земельных участков;

- Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков;

- Определение и установление границ сервитутов;

-Повышение эффективности использования территории населенного пункта.

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по координированию красных линий и вновь формируемых земельных участков проектируемых объектов.

Базовые нормативные и правовые документы для выполнения проекта:

- Федеральный закон от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»;

- Федеральный закон от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих  принципах   организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральный закон от 21.07.2013 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утверждённая постановлением Государственного комитета в РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 №150 (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ);

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ);

- Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила, иные нормативные документы.

- ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климат района работ умеренно-континентальный, переходный от континентального восточных районов европейской территории страны к более влажному северо-западных регионов.

Максимальные значения положительных и отрицательных температур составляет +36оС и –47оС. Количество осадков за год составляет 649 мм.

В геоморфологическом отношении площадка приурочена к Смоленско-Ярославской области ледникового и водноледникового рельефа в пределах московского оледенения, значительно переработанного эрозией, к району Верхневолжских моренно-зандровых и ледниковых равнин на размытом моноклинально-пластовом основании из верхнепалеозойских и мезозойских отложений осевой зоны Московской синеклизы, к подрайону Волжско-Тверецкой моренно-зандровой низменной равнины с островами холмисто-грядового рельефа на относительно сниженном мезозойском основании. Площадка изысканий расположена в долине реки Малая Лоча.

- РАСПОЛОЖЕНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Согласно карте местности границы проектирования расположены в жилой зоне - зона застройки индивидуальными жилыми домами, и зоне земель сельскохозяйственного назначения.

Район границ проектирования расположен от д. Домашино до     д. Турбаево, проходящий по землям сельскохозяйственного назначения вдоль  границ участка с кадастровым номером 69:27:0000033:715

Проектируемый газопровод расположен в д. Турбаево сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области.

Территориальное местонахождение района – на юге Тверской области и в юго-восточной части Ржевского района.

Баланс использования территории в границах охранной зоны газопровода

| № п/п | Наименование | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Территория проектирования | 1.90015 | 100 |
| 2 | Территории общего пользования всего, в том числе: | 1.90015 | 100 |
|  | Территории улиц, дорог, проездов, тротуаров | 0.01945 | 1.024 |
|  | Территории зеленых насаждений | 1.31 | 68.942 |
| 3 | Территория водоохранной зоны реки Малая Лоча | 0.1294 | 6.81 |
|  | Территория водоохранной зоны ручья | 0.5132 | 27.008 |

- АНАЛИЗ РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ.

Согласно Согласно Схеме территориального планирования Ржевского района Тверской области, разработанного ООО «Титан-Эксперт» и утвержденного Постановлением Правительства Тверской области от 25.12.202г. №806-пп, границы проектирования расположены на территории земель населенных пунктов, земель слескохозяйственного назначения и частично затрагивает земли водного фонда.

- ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ

ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Согласно п.7 Постановления об утверждении правил охраны газораспределительных сетей от 20 ноября 2000г. №878 охранная зона газораспределительных сетей следующая:

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.

Градостроительные ограничения включают ограничения по природным, техногенным факторам и историко-культурные ограничения.

Ограничения по природным факторам:

Территория проектирования затрагивает водоохранную зону (ВЗ) реки Малая Лоча. Ширина ВЗ – 100м и прибрежную защитную полосу (ПЗП) реки Малая Лоча -50м. Согласно п.16 Статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (ред. от 28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) в границах ВЗ допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Общая площадь водоохранной зоны в границах проектирования 1294 м2. Общая площадь прибрежной защитной полосы в границах проектирования 509.7 м2.

Техногенные ограничения:

- Охранная зона воздушных линий электропередач 10кВ  (10 м в каждую сторону от крайнего провода); Общая площадь охранной зоны в границах проектирования 168.92 м2.

- Охранная зона кабеля связи АО «Ростелеком»  (2 м в каждую сторону от крайнего провода); Общая площадь охранной зоны в границах проектирования 20.05 м2.

- Охранная зона кабеля связи АО «ЮлКом»  (2 м в каждую сторону от крайнего провода); Общая площадь охранной зоны в границах проектирования 20.05 м2.

- Охранная зона существующего газопровода  (2 м в каждую сторону от крайнего газ-да); Общая площадь охранной зоны в границах проектирования 10.0 м2.

- Полоса отвода существующих сетей водоснабжения  (5 м в каждую сторону от крайнего водопровода); Общая площадь охранной зоны в границах проектирования 2507.38 м2.

- Полоса отвода автомобильной дороги федерального значения    М-9 «Балтия»  (30 м в каждую сторону от оси автодороги); Общая площадь охранной зоны в границах проектирования 79.4 м2

Историко-культурные ограничения:

Границы проектирования распределительного газопровода не расположены в границах культурного наследия.

- ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРВОЧНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТАРНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ

На территории проектируемого участка предполагается строительство сети газораспределения.

Проектом предусматривается размещение

| Наименование показателей | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерной инфраструктуры (участки ) |
| Общая площадь охранной зоны проектируемой газораспределительной сети | м2 | 19001.5 |

7. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Проектом предлагается размещение распределительного газопровода на территории общего пользования.

Газоснабжение

Газоснабжение – 65,75 м3/час предусматривается от распределительного газопровода высокого давления 2-й категории ст Д108 д. Домашино, проходящего по территории д. Домашино. Проектируемый газопровод предназначен для нужд пищеприготовления, отопления, горячего водоснабжения.

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Проблемы охраны окружающей среды и рационального природопользования не могут быть решены без постоянно действующего механизма предупреждения, локализации и ликвидации отрицательных антропогенных воздействий от планируемой и осуществляемой деятельности, а также их последствий.

Одним из элементов такого механизма является комплексная оценка состояния окружающей среды, разработка природоохранных и ресурсов воспроизводящих мероприятий в градостроительной документации.

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Основной задачей мероприятий по охране окружающей среды является предотвращение и снижение возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду, и рациональное использование природных ресурсов.

Территория проектирования затрагивает водоохранную зону (ВЗ) и прибрежно-защитную полосу (ПЗП)  реки Волга. Ширина ВЗ – 200м, ширина ПЗП-50м.

Территория проектирования затрагивает водоохранную зону (ВЗ) и прибрежно-защитную полосу (ПЗП)  ручья. Ширина ВЗ – 50м, ширина ПЗП-50м.

Бытовой и строительный мусор должен вывозиться своевременно в сроки и в порядке, установленном органом местного самоуправления.

Мусор собирается в металлический контейнер и по мере накопления утилизируется лицензированной организацией.

Строительная колонна должна быть оснащена передвижным оборудованием – мусоросборниками для сбора строительных отходов и мусора на трассе и емкостями для сбора отработанных горюче-смазочных материалов.

Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов.

Для сохранения экологической обстановки в районе размещения объекта и сохранения животного и растительного мира предусмотрены следующие мероприятия:

- применение материалов, не оказывающих вредное воздействие на флору и фауну;

- утилизация строительных, хозяйственно-бытовых и производственных отходов;

- передвижение спецтехники и строительного транспорта строго грунтовым дорогам, что снизит уничтожение редких видов растений;

- строительная техника будет производить работу строго в отведенной полосе отвода земель под строительство.

Мероприятия по охране водных объектов в период проведения строительных работ в водоохраной зоне:

- емкости для складирования отходов, устраивать только на огражденной строительной площадке;

- складировать изъятый грунт только на огражденной строительной площадке, местоположение согласовывается на стадии разработки проекта и уточняется в деталях перед началом строительства перехода;

- использовать только исправный транспорт и спец.технику;

- исключить переливание, хранение и производство горюче-смазочных материалом;

- исключить мойку автотранспорта и спец.техники;

- не допускать образования стоянок транспорта и спец.техники;

- собирать твердо-бытовые отходы в специальные мусорные контейнеры и вывозить на полигон ТБО.

- ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

Проектируемые газопровод является распределительным и прокладывается по землям СП «Есинка» от д. Домашино до д. Турбаево. Согласно СП 42-101-2003 (приложение В) безопасное расстояние для строительства и эксплуатации от газопровода до фундаментов зданий и сооружений для газопроводов: высокого давления – 7,0 м; среднего давления – 4,0 м. Проектируемый газопровод не прокладывается вблизи промышленных объектов и лесных массивов.

- ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

Неблагоприятные природные воздействия могут нанести ущерб сооружениям объекта, затруднить или приостановить его эксплуатацию, поэтому проектом предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий неблагоприятных природных явлений.

Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» в военное время попадает зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и зону световой маскировки. Вблизи территории проектируемого объекта не расположены потенциально опасные объекты.

Проектируемый газопровод является стационарным, следовательно, перемещению не подлежит. При угрозе нападения вероятного противника персонал, обслуживающий трассу газопровода, производит необходимые работы по консервации объекта и эвакуируется в установленном порядке.

Проектируемый объект является объектом, не отнесенным к категории по ГО, поэтому на него не распространяются специальные требования по огнестойкости сооружения в соответствии СНиП 2.01.51-90.

Согласно Приказа МЧС РФ от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» органы местного самоуправления в целях решения задач в области гражданской обороны планируют и осуществляют введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. В Ржевском районе Тверской области данные обязанности возлагаются на Администрацию Ржевского района в лице начальника отдела по делам ГО и ЧС Смирнова В.А. Адрес Администрации Ржевского района: г. Ржев, ул. Ленина, д.11, тел.: +7(48232)2-20-60; тел. нач. отдела ГО и ЧС: +7(48232)2-33-54.

При радиационной аварии Администрация Ржевского района вводит режим радиационной защиты, который регламентирует порядок действия людей, применение средств и способов защиты населения в зонах радиоактивного загрязнения (заражения), обеспечивающие максимальное уменьшение возможных доз облучения.

Режим радиационной защиты:

- определяет последовательность и продолжительность использования защитных сооружений (убежищ, противорадиационных укрытий); время пребывания людей в жилых и производственных помещениях;

- ограничивает пребывание людей на открытой местности;

- регламентирует использование средств индивидуальной защиты, применение противорадиационных препаратов и контроль облучения.

В зависимости от складывающейся радиационной обстановки Администрация Ржевского района определяет следующие меры по защите населения:

- ограничение пребывания людей на открытой местности путем временного укрытия их в убежищах и домах с герметизацией жилых и служебных помещений;

- проведение йодной профилактики;

- эвакуацию населения при высоких уровнях радиации и невозможности выполнить соответствующий режим радиационной защиты;

- исключение или ограничение потребления тех или иных пищевых продуктов;

- проведение санитарной обработки с последующим дозиметрическим контролем;

- защиту органов дыхания и кожи индивидуальными средствами защиты;

- перевод сельскохозяйственных животных на незараженные пастбища или фуражные корма;

- дезактивацию загрязненной местности;

- соблюдение населением правил личной гигиены.

В случае угрозы ЧС на проектируемом газопроводе население близлежащих домов отводится на безопасное расстояние (не менее 500 м). Так как масштабы аварий на газопроводе небольшие, то дополнительных мероприятий по эвакуации не предусматривается.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с разгерметизацией газового оборудования и аварийными выбросами газа, ликвидации и снижения тяжести их последствий в проекте предусмотрены технические решения и организационные мероприятия. К ним относятся:

- наличие в газовом тресте средств пожаротушения;

- для компенсации температурных и др. деформаций прокладка газопроводов предусмотрена змейкой, в горизонтальной плоскости;

- соблюдение строительных норм по разрывам между проектируемыми газопроводами и смежными коммуникациями;

- все виды земляных работ, в зоне газопровода проводить только после согласования с газовой службой;

- для обнаружения трассы полиэтиленового газопровода в целях предотвращения механического повреждения предусмотрена прокладка полиэтиленовой ленты желтого цвета на расстоянии 20 см выше трубы;

- на участках пересечения газопровода с подземными коммуникациями сигнальная лента прокладывается дважды на расстоянии 0,2 м между собой и по 2 м в каждую сторону от пересекаемого сооружения;

- для исключения аварии, газопровод подвергается испытаниям в соответствии со СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- для предотвращения разрушения в местах сварки предусматривается контроль сварных соединений;

- в местах пересечения трассы газопровода с подземными коммуникациями, а также в местах параллельной прокладки газопровода в стесненных условиях между существующими коммуникациями и сооружениями, земляные работы вести вручную;

- также предусматривается своевременное выполнение технического обслуживания и ремонта оборудования, комплексная диагностика сооружений и оборудования;

- перед вводом газопровода в эксплуатацию произвести коррозионное обследование с измерением разности потенциалов и определения коррозионной активности грунтов в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-89.

Также предусматривается своевременное выполнение технического обслуживания и ремонта оборудования, комплексная диагностика сооружений и оборудования.